## Slide 1: NAO
Programmeren van een humanoid robot

## Slide 2: Introductie
NAO stelt zichzelf voor
Notes: Play on NAO the presentation.crg Choregraphe project, make sure the translation in your language is present.

## Slide 3: Choregraphe
Programmeer software
  Hiermee kunnen NAO gebruikers op een eenvoudige manier beweging en interactief gedrag aanmaken en bewerken
  Demonstratie

## Slide 4: Doel van de oefening
Laat NAO naar jou toe lopen en laat hem vlak voor jou stoppen.
NAO vraagt je hem de bal te geven en vraagt​je waar hij de bal moet naar toe brengen.
NAO zoekt en vindt de aangeduide plaats
NAO gaat naar die plaats, legt de bal neer en gaat zitten.

## Slide 5: Voorbereiding
Choregraphe opstarten
Een nieuw prokect aanmaken
Open de bibliotheek: Devoxx4Kids.cbl
Plaats en configureer de dozen
  Set Speech Language
  Set Reco. Lang.
  Tactile Head
Verbindt de dozen met het startpunt.

## Slide 6: Oefening 1
Laat NAO naar je toe lopen
  Infrarood Sensor (Ogen)
  Sonar
  Oogkleur
Maak een nieuwe doos aan in het hoofd venster
  Verander de naam : Ga vooruit
  Wijzig de afbeelding: move.png
  Type: Flow Diagram

## Slide 7: Oefening 1 (vervolg)
In de nieuwe doos Ga vooruit
  Laat NAO recht staan (Stand Up)
  Walk Tracker
    Groene ogen als NAO je heeft gevonden (Eye Leds)
    Rode ogen als hij je niet meer ziet (Eye Leds)
  Gebruik de Sonar van NAO
    Detecteert een obstakel (jezelf)
    Stop de Walk Tracker
Koppel de sensor van NAO’s hoofd aan de nieuwe doos

## Slide 8: Oefening 2
NAO vraagt de bal
  NAO beweegt de rechter arm omhoog en opent zijn hand
  Laat NAO spreken
  Hij moet begrijpen wat je hem vertelt
    NAO stelt een vraag met twee mogelijke antwoorden
  NAO beweegt de rechter arm omlaag en sluit zijn hand

## Slide 9: Oefening 2 (vervolg)
Maak een nieuwe doos in het hoofd venster
  Verander de naam : (Kies zelf)
  Type: Flow Diagram
Voeg 2 outputs toe (uitgang/resultaat)
  Dubbelklik op de nieuwe doos
  Klik op de (rechts boven)
  Naam output 1 : Stoel
  Naam output 2: Doos

## Slide 10: Oefening 2 (vervolg)
Verander de oogkleur van NAO
Hef de rechter arm van NAO op (biblioteek)
  Doos: Raise Right Hand
Laat NAO spreken met de doos Say
  NAO moet de bal vragen

## Slide 11: Oefening 2 (vervolg)
NAO vraagt​waar hij de bal moet leggen
  Maak een nieuwe doos.
    Type : Flow Diagram
  Voeg een doos Choice toe
    Wijzig de ouput van de doos
      Hernoem output answer naar answer1
        Type : Number : 1
        Nature : Punctual
      Voeg een output toe : answer2
        Type : Number : 1
        Nature : Punctual
    Dubbelklik op het vakje om de vraag en de antwoorden in te geven
  NAO moet het antwoord dat je hebt gegeven herhalen.

## Slide 12: Oefening 2 (vervolg)
NAO laat zijn arm zakken en sluit zijn hand
  Terug naar het hoofd venster van Oefening 2.
  Voeg een doos Close Right Hand toe
    Koppel de twee outputs aan de doos

## Slide 13: Oefening 3
NAO zoekt waar hij de bal moet leggen
  Draai het hoofd
  Vind de juiste NAOMARK
  Laat NAO zeggen dat hij de plaats gevonden heeft
  Laat NAO zeggen dat hij de plaats niet gevonden heeft

## Slide 14: Oefening 3 (vervolg)
Maak een nieuwe doos in het hoofd venster
  Verander de naam: Zoek Doos
  Type: Flow Diagram
Voeg 1 output toe (uitgang/resultaat)
  Dubbelklik op de nieuwe doos
  Klik op de (rechts boven)
  Naam output : Gevonden

## Slide 15: Oefening 3 (vervolg)
Plaats in de nieuwe doos:
  Een doos NAOMark
  Een doos Center Head
  Een doos Move Head Left
  Een doos Move Head Right
  Een doos IF
  Twee dozen Say
  Drie dozen Wait (verander de timeout in 4,000000)

## Slide 16: Oefening 3 (vervolg)
  Koppel het startpunt van de doos Zoek Doos met:
    Center Head
    NAOMark
    Een doos Wait
  Draai het hoofd naar links (Move Head Left) en naar rechts (Move Head Right)
  Koppel de NAOMark met de doos IF
    Configureer de doos IF :
      Condition Operator : =
      Value to compare : 68

## Slide 17: Oefening 3 (vervolg)
  Koppel de output output_then met de doos IF aan de Input :
    onStop van de volgende dozen Wait, Move Head Left, Move Head Right
    onStart van een doos Say
      Doos Say om te zeggen dat NAO de doos heeft gevonden (waar NAO de bal moet plaatsen)
      Vergeet niet dat NAO ook moet zeggen dat hij de doos niet heeft gevonden ! Zoek zelf hoe !
  Ga terug naar het hoofd venster en doe hetzelfde voor de stoel (copy / paste + aanpassen).

## Slide 18: Oefening 4
NAO gaat naar de gevraagde plaats om daar de bal neer te leggen.
  Bewegen naar de doos of de stoel (NAOMARK)
  We voegen voet sensoren toe om te voorkomen dat de stoel of de doos worden geraakt
  De bal neer leggen

## Slide 19: Oefening 4 (vervolg)
Maak een nieuwe doos in het hoofd venster
  Verander de naam : Loop naar NAOMark
  Type: Flow Diagram

## Slide 20: Oefening 4 (vervolg)
Plaats in de nieuwe doos:
  Een doos Mark Walk Tracker
  Een doos NAO facing Mark
  Een doos Bumpers
  Een doos Move To
  Een doos Say
  Twee dozen Wait (veranderd de timeout in 0,500000)
  Twee Eye LEDs
  Een doos Drop Ball Move Back and Sit

## Slide 21: Oefening 4 (vervolg)
Koppel het startpunt van de doos Loop naar NAOMark met de input van NAO facing Mark
Koppel de output van NAO facing Mark aan het startpunt van onStart
  Bumpers :
    NAO moet twee stappen terug doen
    Stop de andere dozen
    NAO moet zeggen dat hij is aangekomen. « Ik ben er »
  Mark Walk Tracker
    Blauwe ogen als de NAOMark niet meer gedetecteerd wordt
      Koppel Output van onLost aan Input onStop
      NAO loop nog een beetje door
      NAO moet zeggen dat hij is aangekomen. « Ik ben er »
    Groene ogen als NAOMark gedetecteerd wordt

## Slide 22: Oefening 4 (vervolg)
Plaats de doos Drop Ball Move Back and Sit in het hoofd venster en verbindt ze met de doos Loop naar NAOMark